Expoziční scénář formát (1) týkající se použití prováděných pracovníky

Název expozičního scénáře číslo CdS GES-1: Průmyslové použití CdS při výrobě přípravků, důkladným promísením, v suchém stavu nebo v rozpouštědle, výchozích surovin s možným lisováním, granulováním, sušením nebo slinováním, s možným následným balením.

SU: 3, 10 SU 3: Průmyslová použití: použití látek v nesmíšené formě nebo v přípravcích, v průmyslových zařízeních SU 10: Formulace [směšování] přípravků a/nebo jejich nové balení (kromě slitin) PROC: 1, 2, 3, 4, 5, 8b, 9, 13, 14, 15, 22, 26 PROC1: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice nepravděpodobná. PROC2: Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků). PROC3: Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza nebo formulace). PROC4: Použití v rámci dávkového a jiného procesu (syntéza) s větší možností expozice. PROC5: Míchání nebo směšování v dávkových výrobních procesech při formulaci přípravků a předmětů (více stadií a/nebo významný kontakt). PROC8b: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých kontejnerů ve specializovaných zařízeních. PROC9: Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob (specializovaná plnicí linka, včetně odvažování). PROC13: Úprava předmětů máčením a poléváním. PROC14: Výroba přípravků nebo předmětů tabletováním, kompresí, vytlačováním, peletizací. PROC15: Použití jako laboratorního reagentu. PROC22: Potenciálně uzavřené zpracovatelské procesy s minerály/kovy za zvýšené teploty. Průmyslové zařízení. PROC26: Manipulace s pevnými anorganickými látkami při okolní teplotě. PC: neaplikovatelné (vše) AC: neaplikovatelné ERC: 1, 2, 6a ERC1: Výroba látek ERC2: Formulace přípravků ERC6a: Průmyslové použití, při němž dochází k výrobě další látky (použití meziproduktů)

Přispívající scénář (1) řídící environmentální expozici pro průmyslové použití CdS při výrobě přípravků důkladným promísením, v suchém stavu nebo v rozpouštědle, výchozích surovin s možným lisováním, granulováním, sušením nebo slinováním, s možným následným balením.

V popsaném procesu se CdS: Po dodání vyjme z obalu a uskladní v silech. Extrahuje ze sila, nadávkuje a spolu s dalšími činidly přidá do mísicí nádrže. Mísení probíhá po dávkách nebo nepřetržitě podle předpisu pro danou výrobu. Mísení probíhá v uzavřené nádrži/komoře. Přípravek (ve formě suché nebo vlhké (rozpouštědlo/pasta) matrice) se dále používá jako takový nebo je balen pro další úpravu/použití.

Charakteristika produktu

CdS se používá v minimální čistotě 80 %; vyšší stupně (>95 %) jsou obvyklé.

Použitá množství

maximum 10 tun/rok;

Četnost a délka použití

Nepřetržitá výroba je považována za nejhorší případ. Použití nemusí být nepřetržité; tento fakt je třeba vzít do úvahy při stanovování expozice.

Environmentální faktory neovlivněné kontrolou rizik

Výchozí pro všeobecný scénář: 18 000 m3/den, není-li uvedeno jinak

Další dané provozní podmínky ovlivňující environmentální expozici

Veškeré kroky zahrnující jakoukoli potenciální expozici vůči CdS se provádějí v řízeném prostředí chráněném účinnými filtry s kontrolovaným výkonem, s ověřenou účinností odstranění submikronových částic více než 99,9 %. Účinnost, rychlost průtoku a pokles tlaku ve filtrech jsou nepřetržitě sledovány. Výrobní prostředí je zcela chráněno automatickými systémy detekce a hašení požáru. Chemické skladování je v rámci chráněného, odděleného místa s kontrolovanou sekundární nádobou. Vzdušné emise procházejí před vypuštěním do ovzduší účinnými filtry. Odpadní voda se čistí nejmodernější technologií srážením, filtrací, iontovou výměnou, neutralizací a plně kontrolovaným systémem vypouštění dávky. Veškeré zbytky obsahující Cd jsou recyklovány.

Technické podmínky a opatření na úrovni procesu (zdroj) k zamezení úniku

Ohrazené procesy a uzavřené okruhy všude tam, kde je to možné. Ventilace s místním odsáváním u pecí a dalších pracovišť s možným hromaděním prachu, zařízení na zachytávání a odstraňování prachu. Filtrace technologického vzduchu před vypuštěním mimo budovu. Kde je to vhodné, výslednou technologickou vodu je třeba před vypuštěním specificky čistit. Dávkovací a balicí operace probíhají pod speciální ventilační digestoří. Tekutý produkt je držený v jímkách pro zabránění náhodných úniků/shromáždění uniklé látky, na kyselé roztoky se používají alkálie.

Technické podmínky a opatření na místě ke snížení/omezení vypouštění, vzdušných emisí a úniků do půdy

Postupy čištění odpadních vod na místě lze použít k zamezení úniků vody (je-li aplikovatelné), např. chemické srážení, sedimentace a filtrace (účinnost až 99,98 %). Opatrné používání kyselých roztoků. Držení tekutého produktu v jímkách pro zabránění náhodných úniků/shromáždění uniklé látky. Vzdušné emise jsou regulovány pomocí pytlových filtrů nebo jiných zařízení k omezení emisí do ovzduší, např. látkových (nebo pytlových či kazetových) filtrů (účinnost přesahující 99,9 %), odsiřovacích zařízení (účinnost přesahující 99 %). To může vytvořit podtlak v budově. Vzdušné emise jsou pravidelně monitorovány. Účinnost, rychlost průtoku a pokles tlaku ve filtrech jsou nepřetržitě monitorovány.

Organizační opatření k zamezení/omezení úniků z pracoviště

Zamezování a omezování emisí je obecně zajišťováno zavedením integrovaného řídicího systému, např. ISO 9000, řady ISO 1400X nebo podobného, kde je to použitelné, a souladem s IPPC. Takový řídicí systém by měl zahrnovat obecné postupy průmyslové hygieny, např.: informování a školení pracovníků, pravidelné čištění zařízení a podlah, postupy kontroly a údržby procesů. Úprava a kontrola látek vypouštěných do ovzduší a spalin (výroba & hygiena) podle národních nařízení. Soulad se SEVESO 2, je-li aplikovatelné.

Podmínky a opatření týkající se komunální čističky odpadních vod

Je-li aplikovatelné: výchozí velikost, není-li uvedeno jinak.

Podmínky a opatření týkající se externí úpravy odpadu k odstranění

Všechen nebezpečný odpad (vznikne-li) musí být odstraněn autorizovanými firmami podle evropské a národní legislativy.

Podmínky a opatření týkající se externí regenerace odpadu

Vedlejší produkty vznikající během procesu se buď recyklují, interně nebo externě, nebo dále zpracovávají jako odpad v souladu s legislativou o odpadech. Uživatelé kadmiových sloučenin musejí upřednostňovat recyklaci vysloužilých produktů, například průmyslové dobíjecí niklkadmiové baterie – zdaleka nejvýznamnější aplikace v Evropě – se sbírají, upravují a recyklují. Uživatelé kadmiových sloučenin musejí co nejvíce omezit odpad obsahující kadmium, podporovat recyklaci a zbývající odpad odstraňovat v souladu s nařízením o odpadech.

9.1.2.2. Přispívající scénář (2) řídící expozici pracovníků pro průmyslové použití CdS při výrobě přípravků důkladným promísením, v suchém stavu nebo v rozpouštědle, výchozích surovin s možným lisováním, granulováním, sušením nebo slinováním, s možným následným balením.

CdS se používá při výrobě přípravků důkladným promísením výchozích surovin, s následným přímý použitím balení přípravku. Tento proces charakterizuje několik různých průmyslových použití.

Charakteristika produktu

Koncentrace CdS ve směsi může dosahovat širokého rozmezí (≤ 5 až > 25 %) v závislosti na aplikaci. Přípravek může mít pevnou nebo kapalnou formu. Je-li přípravek v pevném stavu, může to být ve formě a) prášku, b) skla nebo c) granulí. V práškové formě je v nejhorším případě charakteristický vysokou prašností.

Použitá množství

Max. 10 tun/rok = 0,05 t/den v závislosti na aplikaci

Četnost a délka použití/expozice

Jako počáteční bod jsou uvažovány osmihodinové směny (výchozí nejhorší případ); je třeba zdůraznit, že skutečná délka expozice může být kratší. Tento fakt je třeba vzít do úvahy při stanovování expozice.

Lidské faktory neovlivněné kontrolou rizik

Nezakryté části těla: (možná) obličej

Další dané provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků

skokové zvýšení teploty (~= 100 °C) je vzácné, veškeré procesy prováděné uvnitř v uzavřených prostorách.

Technické podmínky a opatření na procesní úrovni (zdroj) k zamezení úniku

Ohrazené procesy a uzavřené okruhy všude tam, kde je to relevantní a možné. Ventilace s místním odsáváním u pecí a dalších pracovišť s možnou tvorbou prachu, zařízení na zachytávání a odstraňování prachu (účinnost filtrů přesahující 99,9 %). Tekutý produkt držený v jímkách pro zabránění náhodných úniků/shromáždění uniklé látky.

Technické podmínky a opatření k omezení rozptylu od zdroje směrem k pracovníkovi

Ventilační systém s místním odsáváním (vysoká účinnost 90-99,97 %). Cyklony/filtry (pro minimalizaci prachových emisí): účinnost až 90 % (cyklony), až 85 % (prachové filtry), až 99,9 % (dvoustupňové kazetové filtry). Ohrazené procesy, zejména v sušících/kalcinačních/ balicích jednotkách. Omezování prachu: v ovzduší pracoviště (statické nebo individuální) je třeba měřit prach a kadmium v prachu podle národních nařízení. Zvláštní pozornost věnovat sestavení a údržbě čistého pracovního prostředí, např. pomocí: čištění provozního zařízení a dílny; zavedení balení „pro snadné použití“; skladování hotových výrobků s CdS v těsně uzavřených baleních v uzavřených budovách. (Viz též pomocný dokument „Řízení rizik týkajících se chronické pracovní expozice vůči kadmiu a jeho sloučeninám”, část II, oddíl 1 (ICdA 2006).)

Organizační opatření k zamezení/omezení úniků, rozptýlení a expozice

Ochranu pracovníků v průmyslu využívajícím kadmium lze docílit systematickým zaváděním pečlivě navrženého postupného systému kontroly rizik, vytýčením opatření na kontrolu expozice pracovníků a kombinací opatření expozice a účinku. Systém je zaměřený na prevenci expozice a ochranu proti časným projevům (subklinického) účinku na úrovni kritického orgánu – ledvin. Systém je detailně popsaný v oborovém pomocném dokumentu „Řízení rizik týkajících se chronické pracovní expozice vůči kadmiu a jeho sloučeninám“ (IcdA 2006). V podstatě zahrnuje dvě fáze opatření: 1) Kontrolu koncentrace Cd v ovzduší pracoviště Nejprve jsou podniknuta technická opatření pro zajištění souladu s indikativní hodnotou EU (i-)OEL 4 μg vdechnutelného Cd/m3 navrženou SCOEL v souladu s čl. 3 směrnice 98/24/ES (2009). Tato hodnota i-OEL převzata jako DNEL; soulad s i-OEL je povinný, nejsou-li podniknuta žádná jiná opatření ohledně expozice a účinku kadmia (viz popis níže). Hodnota OEL 4 μg Cd/m3 platí pro kadmium a jeho sloučeniny obecně, není-li doložena omezená rozpustnost dané sloučeniny kadmia. Celková/vdechnutelná frakce odpovídající vdechnutelné frakci je funkcí velikosti částic vdechnutých částic. 2) Individuální lékařské sledování parametrů expozice a účinku Při práci s kadmiem, zejména pokud nelze zajistit důsledný soulad s i-OEL, se ochrana pracovníka obecně zajistí doplňujícími opatřeními na omezení rizik a souladem s mezními hodnotami biologických ukazatelů na individuální úrovni. Tato opatření zahrnují kombinaci následujícího: osobní ochrana dýchacích cest a hygienická opatření, jsou-li patřičná (podrobnosti viz oddíl „Podmínky a opatření týkající se vyhodnocení ochrany osob, hygieny a zdraví” níže); lékařské sledování pracovníka zahrnující pravidelné měření biologických ukazatelů expozice a účinku: expozice: měření kadmia v moči (μg Cd/g kreatininu) a/nebo kadmia v krvi (μg Cd/l) pro stanovení integrované systémové expozice osoby; účinek: měření časných (subklinických) ukazatelů tubulární (ledvinové) dysfunkce. Zavedené biologické ukazatele pro účinek kadmia jsou např. β-mikroglobulin (β2-MG) a proteoin vázající retinol (RPB). Specifický lékařský dohled (podrobnosti viz CdA 2006 – část II, oddíl 4) doplňuje podniknutá technická a hygienická opatření. Zahrnuje expozici všemi možnými cestami určením tělesného zatížení kadmiem a stanovuje časné biologické ukazatele (subklinického) renálního účinku. Jako takový zajišťuje, že riziko expozice pracovníků vůči kadmiu je zcela pod kontrolou. Úroveň obecného lékařského sledování Cd-U ≤ 2 μg Cd/g kreatininu (C). Jedná se o konzervativní práh založený na studiích široké populace, jak je popsáno v části 5.6.2. V této situaci pracovník podstupuje obecné lékařské sledování (doplňkový ukazatel: Cd-B ≤ 5 μg Cd/L). Nad rámec správného zavedení obecných hygienických postupů a lékařského dohledu se nevyžaduje žádné další zvláštní opatření. Akční úroveň 2 < Cd-U ≤ 5 μg Cd /g kreatininu: Zóna akční úrovně. Tato zóna je definována prahem založeným na studiích na pracovišti, jak je popsáno v části 5.6.2. Pozorování hodnot Cd-U (nebo Cd-B) v této „akční“ zóně spouští (doplňkové spuštění: 5 μg Cd/l < Cd-B ≤ 8 μg Cd/l) individuální sledování pracovníka, pro které je charakteristické: systematické a časté sledování expozice měřením Cd-U (doplňková analýza: Cd-B), kombinované s individuální analýzou a sledováním hygienického chování; pravidelné měření biologických ukazatelů časné renální dysfunkce (např. beta-2 mikroglobulin (B2-M) nebo protein vázajícího retinol (RBP). Když se pracovník přesune do tohoto pásma akční úrovně, závodní lékař a závodní hygienický tým prověří příčinu zvýšené expozice (analýza pracoviště s přihlédnutím k identifikaci možných úniků látky, analýza souladu s hygienickými postupy a pohovor s pracovníkem za účelem stanovení dalších možných příčin, např. v důsledku současné nebo předchozí expozice, v důsledku hygienického chování). Na základě výsledků programu individuálního lékařského pozorování jsou provedena následující manažerská opatření: Pracovník zůstává v akční zóně: Pokud hodnoty Cd-U (Cd-B) nepostupují dále směrem k prahu a biologické ukazatele zůstávají stabilní a pod referenční hodnotou (např. 300 μg/g kreatininu pro β2-MG a RBP), pracovník zůstane na pracovišti. Jsou podniknuta odpovídající dodatečná hygienická opatření a striktně pokračuje lékařské sledování. Pracovník je přemístěn z expozice: pokud Cd-U > 5 μg Cd/g kreatininu (nebo Cd-B > 8 μg/l); a/nebo pokud biologické ukazatele přesahují referenční hodnoty či vykazují trvalé zvyšování, čímž by se mohly přiblížit k referenčním hodnotám. Výše nastíněný manažerský postup se vztahuje na pracovníky, kteří do průmyslu využívajícího kadmium vstoupili poměrně nedávno. Pracovníci, kteří v tomto průmyslu pracují již dlouho, byli v minulosti vystaveni zvýšeným hodnotám kadmia a mohou vykazovat např. úroveň Cd-U přesahující 5 μg/gC v důsledku expozice v minulosti. Dohlížející lékař tyto osoby pečlivě vyhodnotí, se zaměřením na biologické ukazatele. Ve všech případech, kdy hodnoty biologických ukazatelů přesáhnou referenční hodnoty biologických ukazatelů nebo se k nim přiblíží, bude pracovník z místa expozice přemístěn. Kromě výše uvedeného je třeba zavést také obecné programy průmyslové hygieny, jak vyžaduje směrnice EU 98/24/ES na ochranu pracovníků před chemickými činidly a další uvedené systémy nejlepších postupů: poznámky IPPC-BREF, BIMSCH nebo odpovídající, ICH-Q7, FAMI-QS, ISO9000, ISO 13.100 nebo podobné: obecné postupy průmyslové hygieny; kolektivní ochranná opatření a použití výstražných a bezpečnostních značek; minimalizace počtu pracovníků, u nichž došlo nebo by mohlo dojít k expozici; čistota pracoviště: vytvoření, sepsání a zavedení postupů pro zajištění čistoty na pracovištích, v pracovních sekcích, v dopravních a skladovacích prostorech, v horních prostorech, stavebních objektech a různých vodorovných plochách, ve vzduchovém sacím potrubí; postupy pro kontrolu procesů.

Podmínky a opatření týkající se vyhodnocení ochrany osob, hygieny a zdraví

Výše popsané zavádění systému řízení rizik je třeba striktně sledovat. Individuální ochranná opatření se používají dle podrobného popisu v pomocném dokumentu „Řízení rizik týkajících se chronické pracovní expozice vůči kadmiu a jeho sloučeninám”, část II, oddíly 2, 3, 4 (ICdA 2006), a zahrnují např.: Používání rukavic a ochranného oděvu je povinné (účinnost ≥ 90 %). Ochrana dýchacích cest (dýchací přístroj) není při normálním zacházení nutná. Hrozí-li nebezpečí překročení hodnot OEL/DNEL, je nutné použít např.: - polomasku s prachovým filtrem P1 (účinnost 75 %), - polomasku s prachovým filtrem P2 (účinnost 90 %), - polomasku s prachovým filtrem P3 (účinnost 95 %), - masku s prachovým filtrem P1 (účinnost 75 %), - masku s prachovým filtrem P2 (účinnost 90 %), - masku s prachovým filtrem P3 (účinnost 97,5 %). Oči: bezpečnostní brýle jsou nepovinné. Zavést nejlepší postupy kolektivní a individuální hygieny v souladu s články 5 a 8 směrnice 98/24/ES: Informování a školení pracovníků a jejich personálu a přímých nadřízených zaměřené na dobré hygienické chování. Průmyslová praxe ukázala, že při nízkých úrovních průmyslové expozice kadmiu, jako např. při úrovni i-OEL, je zavedení a dodržování postupů průmyslové hygieny důležité pro zajištění plné kontroly expozice. Takové hygienické postupy musejí pokrývat všechny aspekty pracovního dne a zahrnují např.: Zajištění školení o rizicích plynoucích z expozice vůči látce při přijímání pracovníků a poté pravidelně opakované. Poskytnutí pracovních oděvů a zajištění jejich výměny v odpovídajících intervalech (týdně nebo denně) a odpovídajícího používání. Šatny s odpovídající dispozicí (tři části: vstup, sprchy, východ k pracovišti s uzamykatelnými skříňkami). Poskytnutí svačiny a nápojů a zajištění jejich konzumace ve vyhrazených prostorech oddělených od hlavního pracovního prostoru. Vyvinutí odpovídajících postupů zajišťujících, že se látka nedostane do těla prostřednictvím jídla (umývání rukou, částečné svléknutí pracovního oděvu před jídlem, atd.). Striktní oddělení pracoviště a dalších prostor v závodu, včetně převléknutí oděvu. Zajištění používání sprchy na konci směny. Zákaz kouření na pracovišti. Zákaz plnovousů a knírů.

Stanovení expozice a charakterizace rizik

1. Životní prostředí

Použití CdO při výrobě baterií a barviv lze pro tento scénář využít jako nejhorší případ (množství obsaženého CdO je mnohem vyšší než množství CdS). Stanovení rizik pro Cd a CdO (ECB 2008) stanovilo rizika týkající se CdO v bateriích a barvivech na základě uvedených údajů, shrnutých v tabulce níže. Tyto informace jsou doplněny o novější údaje o stejným procesech, jsou-li k dispozici (charakterizace rizik v tabulce níže, stanovení expozice v následné tabulce).

Charakterizace environmentálních rizik pro průmyslové použití CdO (jako nejhorší případ pro CdS) jako složky pro výrobu přípravků pro následné použití.

| RA Cd/CdO | PEC/PNEC* voda | Cadd/PNEC* sediment (PEC/PNEC)**** | PEC/PNEC* půda | PEC/PNEC STP* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výroba baterií (cfr RA Cd/CdO) 1) RA (data 1999-2000) Závod 1 (1999) Závod 2 (2000) Závod 3 (2000) Závod 4 (2000) Závod 5 (2000) | Faktor rizika 0.63 0.79 0.63 0.94 0.58 | Faktor rizika(DF=1000) 0.2 2.3 2.3 3.4 0 |  | Faktor rizika 0.95 není relevantní není relevantní není relevantní 0.005 |
| 2) RA (Data z 2002) Závod 1 Závod 2 Závod 3 | 0.77 0.69 0.76 | 2.0 (3.2) 1.2 (2.4) 2.0 (3.1) |  | není relevantní není relevantní není relevantní |
| Nejnovější data Výroba baterií Firma 1 Firma 2 (moře) Firma 3 Firma 4 | 0.45** 0.09 0.44 0.48 | (0.29) (0.27) (0.17) (0.74) | 0.82 0.82 0.82 0.82 | není relevantní není relevantní není relevantní není relevantní |
| Výroba pigmentů 1)RA (data z 1996) Závod A Závod B Závod C Závod D Závod E | 1.4 0.6 0.8 0.8 0.6 | 8.2 0 3.3 1.7 0.0 | 0.5** 0.5** 0.5** 0.5** 0.5** | nevztahuje se*** |
| 2)RA (Data z 2003) Závod A Závod B Závod C | 1.98 0.61 1.32 | 15.1 0.4 8.0 | 0.5** 0.5** 0.5** |  |
| Nejnovější data Výroba pigmentů Firma 1 (2010) | 0.45 | 0.17 | 0.82 | nevztahuje se |

| RA Cd/CdO | PEC/PNEC* voda | Cadd/PNEC* sediment (PEC/PNEC)**** | PEC/PNEC* půda | PEC/PNEC STP* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cd stabilizovaný 1)RA (Data z 1996) (Dokumentované ředění odpadních vod) Závod F Závod H Závod J Závod L Závod M | 0.44 0.46 0.44 0.44 0.44 | 0.0 (0.17)** 1.5 (0.51) 0.0 (0.17)** 0.0 (0.17)** 0.0 (0.17)** |  |  |
| ((Dokumentované ředění odpadních vod)) Závod G Závod I Závod K | 1.5 0.7 3.6 | 10.0 0.7 32.7 |  |  |
| 2)RA (data z 2002) Závod 1 Závod 2 Závod 3 | 0.58 0.48 0.48 | 0.02 (0.32) 0.4 (0.81) 0.4 (0.81) |  |  |

* Poměry rizik jsou ty uvedené ve stanovení rizik, tj. s hodnotami PNEC odvozenými ve stanovení rizik.

** Hodnota PEC/PNEC celkem se vztahovala k regionálním vstupům.

***Bez emisí do čistírny odpadních vod mimo dané místo.

****Hodnoty PEC/PNEC přepočítané, včetně aktualizované regionální hodnoty PEC.

Stanovení expozice pro průmyslové použití CdO (jako nejhorší případ pro CdS) pro výrobu vlhkých nebo suchých přípravků na základě nedávno uvedených expozičních údajů.

|  | PEC voda (μg Cd/l) | PEC sediment mg Cd/kgDW) | PEC soil (mg Cd/kgDW) | PEC STP (mg Cd/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výroba baterií Firma 1 Firma 2 (moře) Firma 3 Firma 4 | 0.09 0.1 0.08 0.09 | 0.52 0.17 0.3 1.33 | 0.74 0.74 0.74 0.74 | nevztahuje se nevztahuje se nevztahuje se nevztahuje se |
| Výroba pigmentů Firma 1(2010) | 0.083 | 0.3 | 0.74 | nevztahuje se |

Diskuse: Na základě informací o stanovení rizik (do roku 2002) bylo sledováno riziko pro vodní prostředí v několika závodech a sektorech (především sedimenty), s výjimkou kadmia ve stabilizátorech tam, kde byly použity doložené faktory zředění.

Novější naměřená data ukazují, že ze směsí obsahujících CdO ve výrobě baterií a barviv riziko pro životní prostředí nehrozí. Přípravky obsahující CdO pro stabilizátory se již nevyrábějí.

Závěr: Jelikož podobné procesy s CdO lze považovat za nejhorší případy s CdS, závěr je takový, že riziko pro životní prostředí z důvodu použití CdS v přípravcích nehrozí za předpokladu, že jsou aplikována opatření řízení rizik, jak popsáno v tomto scénáři.

Výpočet lokální expozice – korekce biologické dostupnosti

Lokální expozici v daném místě lze vypočítat specificky pomocí tabulky v excelu, kterou připravilo Arche (viz „tools (nástroje)” on http://www.reach-cadmium.eu/).

Korekce biologické dostupnosti lze dále integrovat do stanovení expozice, jsou-li doloženy environmentální parametry potřebné k výpočtům.

- Pro stanovení rizika pro vodu lze korekci biologické dostupnosti aplikovat tehdy, je-li doložena tvrdost nebo koncentrace Ca pro vodní recipient. Hodnoty PNEC byly definovány jako funkce tvrdosti vody (H) následovně:

  - H ≤ 40 mg CaCO3/l: 0,08 μg/l;

  - H = 40 - <50 mg CaCO3/l: 0,08 μg/l;

  - H = 50 - <100 mg CaCO3/l: 0,09 μg/l;

  - H = 100 - <200 mg CaCO3/l: 0,15 μg/l;

  - H = ≥ 200 mg CaCO3/l: 0,25 μg/l;

  - Možný zmírňující účinek rozpuštěného organického uhlíku (DOC) a dalších vodních parametrů na biologickou dostupnost Cd ve vodě vyžaduje další prostudování. Nejsou-li lokální hodnoty tvrdosti vody známé, měla by být použita generická hodnota PNEC (0,19 μg rozpuštěného Cd/l). Regionální údaje o tvrdosti lze použít jako alternativu, vždy ale obezřetně.

- Korekce biologické dostupnosti pro sedimenty nebyla provedena. Na základě vysoké afinity Cd k sulfidové frakci v sedimentu a toho, že frakce sedimentu AVS obvykle značně převyšuje koncentraci Cd, se předpokládá, že většina Cd v sedimentu bude obecně vázaná na sulfidovou frakci v sedimentu a jako taková nebude biologicky dostupná. Upřesnění lokální biologické dostupnosti Cd lze provést, jsou-li doloženy lokální koncentrace AVS/SEM. Biologicky dostupná frakce Cd je dána odečtením lokální AVS od lokální SEM-Cd.

- Korekce biologické dostupnosti Cd pro půdu nebyla dosud provedena.

2. Pracovníci

Pracovní expozice (inhalačně a dermálně) CdS a vyrobenému přípravku CdS může nastat v důsledku manipulace s práškovými materiály, emisí z pecí a z částí výrobního procesu, kdy je sloučenina kadmia již vytvořená. Balení, opětovné zabalení vyrobené sloučeniny kadmia do pytlů, velkých pytlů nebo naložení do cisteren může vést ke kontaminaci zařízení a expozici (přímé nebo nepřímé) pracovníků.

- Může dojít k plicní absorpci, ale většina materiálu uloženého v hlavě a tracheobronchiální oblasti se rychle přemístí do zažívacího a trávicího traktu a část se v něm absorbuje.

- Dermálnímu kontaktu s rukama lze zabránit povinným použitím rukavic.

Expozice pracovníků pro tuto činnost nebyla určena ve stanovení rizik v EU, avšak výroba baterií a barviv zahrnuje podobné výrobní kroky. Nové expoziční údaje z těchto oborů, v nichž se využívá CdO, jsou použita ke stanovení expozice pracovníků pro tento scénář jako nejhorší případ, s ohledem na vyšší množství použitého CdO a vyšší rozpustnost CdO ve srovnání s CdS.

Pracovní expoziční údaje z průmyslového použití CdO (jako nejhorší případ pro CdS) pro výrobu dalších kadmiových sloučenin při výrobě baterií a barviv.

|  | Cd ve vzduchu na pracovišti (μg/m3) celkem vdechnutelné | Cd ve vzduchu na pracovišti (μg/m3) respirační | Cd-U (μg Cd/gC) | Cd-B (μg Cd/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nejnovější data |  |  |  |  |
| Výroba NiCd baterií (2008) Závod 1 (S-O) Závod 2 (S-F) Závod 3 (S-N) Závod 4 (S-B) Závod 5 (H) |  |  | počet pracovníků s Cd-U<2μg/gC 202/214 <2 (94%) 29/91 <2 (32%) 59/215 <2 (27%) 130/182 <2 (71%) 50/54 <2 (93%) | Nr Cd-B < 5 μg/l 444/449 < 5 (99%) / 124/182 (68%) 180/182 (99%) / |
| Závod (S-O) (2009) - Příprava aktivního materiálu) - deska část a - deska část b - deska část c - deska část d - deska část e - deska část f - elektroda část 1 - elektroda část 2 | 93.5 3.6 1.2 10.1 8 4.3 5.5 1 1 | 81 0.9 0.9 0.6 1.2 0.7 1.2 0.3 0.4 |  |  |
| Závod 1 (S-O) (2010) - Příprava aktivního materiálu) - deska část a - deska část b - deska část c - deska část d - deska část e - deska část f - elektroda část 1 - elektroda část 2 | 8.5 0.5 / 0.5 6.6 0.9 0.6 / / | 1.5 0.5 / 0.4 0.3 0.6 0.3 / / |  |  |
| Závod 3 (S-N) -2007 -2008 -2009 | 7 4.3 4.6 | / / / |  |  |
| Závod 4 (S-B) -frittage -impregnace -enduction PBE -lab -řezání A -řezání T -elementy A -elementy I -Electrical platf -montáž A -montáž VE -montáž F | <2.2 4.8 1.9 2.0 2.2 3.7 2.7 1.8 <2.1 <2.11 1.9 <2.1 | / <1.3 <2.2 / <2.4 / <2.5 <2.5 / / / / |  |  |
| Závod 6 (2008) |  |  | 93 | / |
| výroba pigmentů Závod 1 Závod 2 |  |  | Nr Cd-U<2μg/gC 40/51 <2 (78%) 20/33 <2 (61%) | Nr Cd-B < 5 μg/l 47/51 < 5 (>90%) 29/34 < 5 (85%) |

Závěr: Na základě nedávno naměřených údajů nehrozí pracovníkům žádné riziko pro tento scénář, za předpokladu, že jsou aplikována opatření řízení rizik, jak popsáno v tomto scénáři.