| ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku |
| --- |
| 1.1 | Identifikátor výrobku |
|  | Název: | GASTRIN GRILL S |
|  | Identifikační číslo: | neuvedeno, směs |
|  | Registrační číslo: | neuvedeno, směs |
| 1.2 | Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití |
|  | Určené použití: Prostředek pro ruční mytí povrchů – pouze pro průmyslové použití. Nedoporučená použití: používejte směs pouze pro účely, které jsou určeny výrobcem. V opačném případě může být uživatel vystaven nepředvídatelným rizikům. |
| 1.3 | Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu |
|  | Dodavatel: | Chemfuture spol. s r.o. |
|  | Místo podnikání nebo sídlo: | Sportovní 630/13, 360 09 Karlovy Vary |
|  | Telefon: | +420 353 220 334 |
|  | Email: | info@chemfuture.cz |
|  | Odborně způsobilá osoba: | ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 347 01 Tachov, tel.: +420 606 638 325, email: info@envigroup.cz |
| 1.4 | Telefonní číslo pro naléhavé situace |
|  | Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha (nepřetržitě) +420-224919293 +420-224915402 Informace pouze pro zdravotní rizika – akutní otravy lidí a zvířat |
| ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti |
| 2.1 | Klasifikace látky nebo směsi |
|  | Klasifikace dle nařízení 1272/2008 CLP: | Směs je klasifikována jako nebezpečná. |
|  |  | Met. Corr. 1 Skin Corr 1A | H290 H314 |
|  | Nebezpečné účinky na zdraví: | Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. |
|  | Nebezpečné účinky na životní prostředí: | Nejsou klasifikovány. |
|  | Nebezpečné fyzikálně-chemické účinky: | Může být korozivní pro kovy. |
| 2.2 | Prvky označení |
|  | Obsahuje | Hydroxid sodný; 2-aminoethanol |
|  | Výstražný symbol nebezpečnosti: |  |
|  | Signální slovo: | Nebezpečí |
|  | Standardní věty o nebezpečnosti: | H290 Může být korozivní pro kovy. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. |
|  | Pokyny pro bezpečné zacházení: | P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P234 Uchovávejte pouze v původním obalu. P260 Nevdechujte aerosoly. P264 Po manipulaci omyjte ruce, obličej a odkrytá místa kůže. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít P301+P330+P331: Při požití: Vypláchněte ústa, NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P305+351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou /osprchujte. P312 Necítíte-li se dobře, volejte lékaře. P501 Odstraňte obsah/obal podle platných právních předpisů. |
| 2.3 | Další nebezpečnost: Dráždí a leptá pokožku a sliznice. Působení na oči může vést k oslepnutí, nebo k trvalému poškození rohovky. Při požití může koncentrovaný přípravek vyvolat vážné poškození zažívacího traktu. |
|  | Směs není hodnocena jako PBT nebo vPvB. |
| ODDÍL 3: Složení/informace o složkách |
| 3.1 | Látky Nevztahuje se |
| 3.2 | Směsi |
| Identifikátor složky | CAS číslo Einecs Indexové číslo Registrační číslo | Koncentrace (% hm.) | Klasifikace dle 1272/2008 |
| Hydroxid sodný | 1310-73-2 215-185-5 011-002-00-6 - | 25 | Met. Corr. 1, H290 Skin Corr 1A, H314 |
| 2-aminoethanol | 141-43-5 205-483-3 603-030-00-8 - | 5 | Skin Corr. 1B, H314 Acute Tox. 4, H302, H312, H332 |
| Butylglykol | 111-76-2 203-905-0 603-014-00-0 - | 2 | Acute Tox. 4, H302, H312, H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 |
| Plné znění H-vět je uvedeno v kapitole 16. Nařízení (ES) č. 648/2004 o detergentech / Označování obsahu: 5 % fosfonáty |
| ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc |
| 4.1 | Popis první pomoci |
|  | Necítíte-li se po expozici dobře nebo přetrvávají-li potíže, je nutné vyhledat lékařské ošetření. Při bezvědomí uložit postiženého do stabilizační polohy na boku a přivolat lékaře. Při bezvědomí nepodávat nic ústy. Neprodleně odstraňte kontaminovaný oděv, před opětovným použitím jej vyperte. |
|  | Při nadýchání: | Vyveďte postiženého na čerstvý vzduch, udržujte jej v klidu a teple. Přetrvávají-li potíže, vyhledejte lékaře. |
|  | Při styku s kůží: | V případě kontaktu s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Přetrvávají-li potíže, vyhledejte lékaře. |
|  | Při zasažení očí: | Otevřené oči okamžitě vypláchnout vodou pod dobu nejméně 10 až 15 minut, nevyplachujte silným proudem vody – hrozí poranění rohovky. Okamžitě vyhledejte odborného lékaře. |
|  | Při požití: | Pokud je osoba při vědomí, nevyvolávjte zvracení. Vypláchnout ústa vodou. Okamžitě volejte lékaře. PoslechFonetický přepis Slovník - Zobrazit podrobný slovník |
| 4.2 | Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky Akutní příznaky jsou závislé na době působení, projevy: pálení, bodavá bolest. Je možný šokový stav. Opožděné příznaky jsou: podráždění pokožky a sliznice. |
| 4.3 | Pokyny týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření |
|  | Speciální prostředky nejsou určeny. Léčba je symptomatická. |
| ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru |
| 5.1 | Hasiva |
|  | Vhodná hasiva: | hasící pěna, oxid uhličitý, hasicí prášek, vodní sprej |
|  | Nevhodná hasiva: | plný proud vody |
| 5.2 | Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi |
|  | Při požáru se může vytvářet oxid uhličitý, oxid uhelnatý, oxidy dusíku a jiné toxické plyny. |
| 5.3 | Pokyny pro hasiče |
|  | Použijte kompletní ochranné vybavení pro hasiče a nezávislý dýchací přístroj. Ochlazovat ohrožené nádoby vodou, z bezpečné vzdálenosti. Kontaminovanou vodu použitou k hašení shromažďujte odděleně. Voda nesmí být vpuštěna do kanalizace. |
| ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku |
| 6.1 | Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy |
|  | Zajistit dostatečné větrání. Omezit přístup neoprávněných osob k oblasti nehody až do okamžiku odstranění havárie. Dodržovat pravidla a předpisy bezpečnosti práce při práci s chemickými přípravky. Používat osobní ochranné pomůcky. |
| 6.2 | Opatření na ochranu životního prostředí |
|  | Zabraňte úniku do kanalizace, povrchových a podzemních vod. Při vniknutí většího množství přípravku do kanalizace nebo vodního toku informovat příslušné orgány. |
| 6.3 | Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění |
|  | Uniklý materiál seberte pomocí vhodného sorbentu (písek, křemelina, univerzální pojivo). Sebraný materiál uložte do vhodné nádoby a nechte zlikvidovat specializovanou firmou v souladu se zákonem o odpadech. |
| 6.4 | Odkaz na jiné oddíly |
|  | Informace o osobní ochranné výstroji viz kapitola 8. Informace k odstranění viz kapitola 13. |
| ODDÍL 7: Zacházení a skladování |
| 7.1 | Opatření pro bezpečné zacházení |
|  | Zabezpečit dobré větrání na pracovišti. Zabraňte kontaktu s pokožkou, očima a oblečením. Po použití si umyjte ruce. Osobní ochranné prostředky viz odd. 8. Během používání produktu nepijte, nejezte, nekuřte. |
| 7.2 | Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí |
|  | Skladovat v originálních, těsně uzavřených nádobách na dobře větraném a chladném místě. Skladovací teplota +5-25°C. Nejezte, nepijte a nekuřte v místech, kde je přípravek skladován a používán. |
| 7.3 | Specifické konečné/specifická konečná použití |
|  | Prostředek pro ruční mytí povrchů – pouze pro průmyslové použití. |
| ODDÍL 8: Omezování expozice /osobní ochranné prostředky |
| 8.1 | Kontrolní parametry |
|  | Expoziční limity podle Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění: Název látky (složky): CAS PEL mg/m3 NPK-P mg/m3 Poznámka 2-aminoethanol 141-43-5 2,5 7,5 I Butylglykol 111-76-2 100 200 D, I Hydroxid sodný 1310-73-2 1 2 I D – při expozici se významně uplatňuje pronikání látky kůží I – dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůži |
| 8.2 | Omezování expozice |
|  | Zajistit dostatečné větrání. Nevdechovat páry/výpary. Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima. Zajistit, aby s přípravkem pracovaly osoby používající osobní ochranné pomůcky. Po skončení práce si důkladně umýt ruce vodou a mýdlem. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Po práci použije ochranný krém na ruce. Monitorovací postup obsahu látek v ovzduší pracovišť a specifikaci ochranných pomůcek stanoví pracovník zodpovědný za bezpečnost práce a ochranu zdraví pracovníků. |
|  | Omezování expozice pracovníků |
|  | Ochrana dýchacích cest: | V případě nedostatečného větrání používejte ochranu dýchacích cest. |
|  | Ochrana očí: | Ochranné brýle/obličejový štít. |
|  | Ochrana rukou: | Ochranné rukavice odolné produktu – butylkaučuk, polyvinilchlorid – tloušťka materiálu: 0,5mm |
|  | Ochrana kůže: | Ochranný pracovní oděv a obuv. |
|  | Omezování expozice životního prostředí |
|  | Dodržení podmínek manipulace a skladování, zejména zajistit prostory proti únikům koncentrovaného přípravku do vodních toků, půdy a do kanalizace. |
| ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti |
| 9.1 | Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech |
|  | Skupenství: | kapalina |
|  | Barva: | hnědá |
|  | Zápach: | Specifický po použitých surovinách |
|  | Prahová hodnota zápachu: | Informace není k dispozici. |
|  | pH (20°C): | min. 13 (1% roztok) |
|  | Bod tání (°C): | ˂ 0 |
|  | Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu (°C): | 100 |
|  | Bod vzplanutí (°C): | Informace není k dispozici. |
|  | Rychlost odpařování | Informace není k dispozici. |
|  | Hořlavost: | Směs není hořlavá |
|  | Meze výbušnosti nebo hořlavosti: horní mez (% obj.): | Informace není k dispozici. |
|  | dolní mez (% obj.): | Informace není k dispozici. |
|  | Tlak páry | Informace není k dispozici. |
|  | Hustota páry | Informace není k dispozici. |
|  | Hustota (20°C) | 1,25 g/cm3 |
|  | Rozpustnost ve vodě | mísitelná |
|  | Rozdělovací koeficient: n-oktanol / voda: | Informace není k dispozici. |
|  | Teplota samovznícení: | Informace není k dispozici. |
|  | Teplota rozkladu: | Informace není k dispozici. |
|  | Viskozita: | Informace není k dispozici. |
|  | Výbušné vlastnosti: | Informace není k dispozici. |
|  | Oxidační vlastnosti: | Nemá oxidační vlastnosti |
| 9.2 | Další informace Informace není k dispozici. |
| ODDÍL 10: Stálost a reaktivita |
| 10.1 | Reaktivita |
|  | Alkalická směs, reaguje s kyselinami, rozpouští lehké kovy (hliník, zinek), uvolňuje vodík. |
| 10.2 | Chemická stabilita |
|  | Směs je stabilní za běžných podmínek okolního prostředí a předpokládaných teplotních a tlakových podmínek při skladování a manipulaci. |
| 10.3 | Možnost nebezpečných reakcí |
|  | Zejména se silnými kyselinami (exotermní reakce). |
| 10.4 | Podmínky, kterým je třeba zabránit |
|  | Teplota přes 25 °C, přímé sluneční a tepelné záření. |
| 10.5 | Neslučitelné materiály |
|  | V přítomnosti organických materiálů a jiných redukujících se látek může docházet k rozkladu. Reakcí s lehkými kovy (hliník, zinek) se uvolňuje vodík. |
| 10.6 | Nebezpečné produkty rozkladu |
|  | Při požáru se může vytvářet oxid uhličitý, oxid uhelnatý, oxidy dusíku a jiné toxické plyny. |
| ODDÍL 11: Toxikologické informace |
| 11.1 | Informace o toxikologických účincích |
|  | a) Akutní toxicita Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. ATE směs Orálně Dermálně Inhalačně > 2000 mg/kg > 2000 mg/kg > 5 mg/l Butylglykol (CAS 111-76-2) Orálně LD50 1000-2000 mg/kg výpočtem Hydroxid sodný (CAS 1310-73-2) Orálně Dermálně LD50 500 mg/kg LD50 325 mg/kg LD50 1350 mg/kg Králík Krysa Králík 2-aminoethanol (CAS 141-43-5) orálně LD50 1000-2000 mg/kg Krysa |
|  | b) | Žíravost/dráždivost pro kůži |
|  |  | Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. |
|  | c) | Vážné poškození očí / podráždění očí Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. |
|  | d) | Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. |
|  | e) | Mutagenitav zárodečných buňkách |
|  |  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. |
|  | f) | Karcinogenita |
|  |  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. |
|  | g) | Toxicita pro reprodukci |
|  |  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. |
|  | h) Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. |
|  | i) Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. |
|  | j) Nebezpečnost při vdechnutí Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. |
|  | Další údaje: Informace není k dispozici |
| ODDÍL 12: Ekologické Informace |
| 12.1 | Toxicita Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. Metakřemičitan sodný pentahydrát (CAS 10213-79-3) Akutně, ryby Akutně, bezobratlí Akutně, mikroorganismy 96 h 96 h 8 h LC50 100 mg/l EC50 98 mg/l EC50 3200-5600 mg/l Pimephales prom. Gammarus sp. Pseudomonas fl. Hydroxid sodný (CAS 1310-73-2) Akutně, ryby Akutně, bezobratlí Chronicky, ryby 24 h 48 h LC50 180 mg/l EC50 40,4 mg/l 25 mg/l Cyprinus carpio Daphnia sp |
| 12.2 | Perzistence a rozložitelnost |
|  | Povrchově aktivní látky splňují požadavky ES 648/2004. Přípravek je dobře biologicky odbouratelný. |
| 12.3 | Bioakumulační potenciál |
|  | Vzhledem ke složení není pravděpodobné hromadění v životním prostředí. |
| 12.4 | Mobilita v půdě |
|  | Nenaměřena, lze předpokládat vysokou mobilitu. |
| 12.5 | Výsledky posouzení PBT a vPvB |
|  | Směs není hodnocena jako PBT nebo vPvB. |
| 12.6 | Jiné nepříznivé účinky |
|  | Zabraňte úniku do kanalizace, povrchových a podzemních vod. |
| ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování |
| 13.1 | Metody nakládání s odpady |
|  | a) | Vhodné metody pro odstraňování látky nebo přípravku a znečištěného obalu: |
|  |  | Nakládejte s odpadem v souladu se zákonem o odpadech. |
|  | b) | Fyzikální/chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit způsob nakládání s odpady |
|  |  | Může být korozivní pro kovy. |
|  | c) | Zamezení odstranění odpadů prostřednictvím kanalizace |
|  |  | Není uvedeno. |
|  | d) | Zvláštní bezpečnostní opatření pro doporučené nakládání s odpady |
|  |  | Nejsou uvedeny. Právní přepisy o odpadech: Zákon č. 185/2001 Sb., Vyhláška č. 383/2001 Sb., Vyhláška č. 94/2016 Sb., Vyhláška č. 93/2016 Sb. |
| ODDÍL 14: Informace pro přepravu |
|  | Směs je nebezpečným zbožím pro přepravu |
| 14.1 | UN číslo: UN 1719 |
| 14.2 | Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu |
|  | Pozemní přeprava ADR | LÁTKA ŽÍRAVÁ, ALKALICKÁ, KAPALNÁ, JN (Hydroxid sodný; 2-aminoethanol) |
|  | Železniční přeprava RID |  |
|  | Námořní přeprava IMDG: |  |
|  | Letecká přeprava ICAO/IATA: |  |
| 14.3 | Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu |
|  | Pozemní přeprava ADR | Železniční přeprava RID | Námořní přeprava IMDG: | Letecká přeprava ICAO/IATA: |
|  | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 14.4 | Obalová skupina |
|  | Pozemní přeprava ADR | Železniční přeprava RID | Námořní přeprava IMDG: | Letecká přeprava ICAO/IATA: |
|  | II | II | II | II |
| 14.5 | Nebezpečnost pro životní prostředí |
|  | Směs není nebezpečná pro životní prostředí při přepravě. |
| 14.6 | Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele |
|  | Bezpečnostní značka: 8 |
| 14.7 | Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC |
|  | Nelze aplikovat |
| ODDÍL 15: Informace o předpisech |
| 15.1 | Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí / specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi |
|  | Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) Nařízení (ES) 1272/2008 (CLP) Nařízení (EU) 830/2015 Zákon 350/2001 Sb., v platném znění Zákon o odpadech v platném znění Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění Nařízení 648/2004/ES o detergentech. |
| 15.2 | Posouzení chemické bezpečnosti |
|  | Nebylo provedeno. |
| ODDÍL 16: Další informace |
|  | a) | Změny provedené v bezpečnostním listu v rámci revize ze dne 08.02.2018. |
|  |  | Překlad a uzpůsobení bezpečnostního listu podle přílohy II nařízení REACH a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008. Změny provedené v bezpečnostním listu v rámci revize č. 3 dne 08.02.2018: Úprava oddílu 2, 3 Nahrazuje revizi č. 2. |
|  | b) | Klíč nebo legenda ke zkratkám |
|  |  | DNEL | Derived No Effect Level (odvozená koncentrace látky, při které nedochází k nepříznivým účinkům) |
|  |  | PNEC | Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace látky, při které nedochází k nepříznivým účinkům) |
|  |  | PEL | přípustný expoziční limit, dlouhodobý (8 hod) |
|  |  | NPK-P | nejvyšší přípustná koncentrace, krátkodobý limit |
|  |  | CLP | nařízení č. 1272/2008/EC |
|  |  | IMDG | Mezinárodní kód nebezpečného zboží |
|  |  | IATA | Mezinárodní asociace leteckých dopravců |
|  |  | ICAO | Mezinárodní organizace pro civilní letectví |
|  |  | ADR | Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí |
|  |  | RID | Nařízení o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí železniční dopravou |
|  |  | REACH | nařízení č 1907/2006/EC |
|  |  | PBT | látka perzistentní, bioakumulující se a toxická zároveň |
|  |  | vPvB | látka vysoce perzistentní a zároveň vysoce bioakumulující se |
|  |  | Log Pow | logaritmický rozdělovací koeficient oktanol/voda |
|  |  | LD50, LC50, EC50, IC50 | koncentrace látky, která je letální pro 50% organismů ve zkoušce toxicity |
|  |  | Acute Tox. 4 | Akutní toxicita (orální), kategorie 4 Akutní toxicita (dermální), kategorie 4 Akutní toxicita (inhalační), kategorie 4 |
|  |  | Skin Irrit. 2 | Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 2 |
|  |  | Met. Corr. 1 | Látky a směsi korozivní pro kovy, kategorie 1 |
|  |  | Skin Corr. 1A, 1B | Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 1, 1A, 1B |
|  |  | Eye Irrit. 2 | Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 2 |
|  | c) | Důležité odkazy na literaturu a zdroje dat |
|  |  | Státní legislativa, původní bezpečnostní list výrobce. |
|  | d) | Seznam příslušných standardních vět o nebezpečnosti |
|  |  | H290 Může být korozivní pro kovy. H302 Zdraví škodlivý při požití. H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. |
|  | e) | Pokyny pro školení |
|  |  | Školení bezpečnosti práce pro zacházení s chemickými látkami. |
|  | f) | Další informace |
|  |  | Informace uvedené v tomto bezpečnostním listu odpovídají našim nejlepším znalostem výrobku v době publikace. Tyto informace slouží pouze k správnější a bezpečnější manipulaci, skladování, dopravě a odstranění výrobku. Nelze na ně pohlížet jako na záruku nebo objasnění kvality výrobku. Tyto informace se vztahují pouze na výslovně udaný materiál a neplatí, je-li použit v kombinaci s jinými materiály nebo jinými, v textu tohoto bezpečnostního listu výslovně neudanými procesy. |